## Slide 1
“Top-Down Network
Design”
Capítulo 03
Caracterización de la red existente
Copyright 2011 Cisco Press & Priscilla Oppenheimer

## Slide 2
Contenido
Caracterizar la infraestructura de la red
•
•
•
•
•
Estructura lógica y física
Direccionamiento y asignación de nombres
Cableado y medios de transmisión
Restricciones de arquitectura y ambiente
•
Comprobar
la “salud” de la red
Rendimiento, Disponibilidad y Utilización
Eficiencia, Retrasos, Tiempo de Respuesta
•
•
•
Analizar
Analizar
Estado de equipos de red (routers, switches, …)

## Slide 3
Debemos saber dónde estamos
•
Caracterizamos la red existente en términos
de:
–
Su infraestructura
• Estructura lógica (modularidad, jerarquía, topología)
• Estructura física
Direccionamiento y asignación de nombres
Cableado y medios de transmisión
Restricciones de arquitectura y ambiente
Salud de la red
–
–
–
–

## Slide 4
Obtener
un
diagrama
(mapa)
de
la
red

## Slide 5
Obtener
un
diagrama
(mapa)
de
la
red
https://www.edrawsoft.com/es/network-topologies.html

## Slide 6
Caracterizar direccionamiento y
asignación de nombres
Direccionamiento IP para los dispositivos ppales, redes de clientes, redes de servidores, VLANs.
¿Hay en el direccionamiento subredes no contiguas?
•
•
•
¿Hay alguna estrategia de
direccionamiento
y
asignación
de
nombres?

## Slide 7
Caracterizar el cableado y los
medios de transmisión
- Fibra mono-modo
- Fibra multi-modo
- Par trenzado UTP
- Par trenzado blindado
Estado del cableado: certificación, marcación
Normatividad.
Planos y documentación.

## Slide 8
Cableado horizontal y vertical.
Wiring
Wiring
Wallplate
Vertical
Wiring
(Building
Backbone)
Campus
Backbone
Building A - Headquarters
Building B
ate Cross-Connect Room
(or Intermediate Distribution Frame)
Horizontal Work-Area
Intermedi
(or Interm
Telecommunications
Wiring Closet
Main Cross-Connect Room
(or Main Distribution Frame)

## Slide 9
Restricciones de arquitectura
•
Estar seguro de que lo siguiente está bien y
es suficiente:
–
–
–
–
–
–
Aire Acondicionado
Calefacción
Ventilación
Electricidad (tierras)
Protección de interferencia
electromagnética
Que las puertas puedan cerrarse con llave

## Slide 10
Restricciones de arquitectura
•
Asegurarse de que hay espacio para:
–
–
–
–
Conductos para el cableado
Paneles de conexión (patch-panels) Armarios para equipos (racks)
Áreas de trabajo para que los
pongan a punto los equipos
técnicos
instalen
y

## Slide 11
Salud de la red actual
•
Debemos tomar los datos vistos
anteriormente, pero a lo
largo
del
tiempo:
–
–
–
–
–
–
Rendimiento
Disponibilidad
Uso de ancho de banda
Eficiencia
Tiempo de respuesta
Estado de los switches enrutadores y cortafuegos (firewalls)

## Slide 12
Caracterizar
la
disponibilidad
Tiempo y duración Causa de la
MTBF MTTR de la última caída última caída
del servicio del servicio
Red
Segmento 1
Segmento 2
Segmento n

## Slide 13
Uso
de
la
red
en
intervalos
de
minutos

## Slide 14
3-1
Uso
de
la
red
en
intervalos
de
hora
Network
Utilization
17:00:00
16:00:00
15:00:00
14:00:00
13:00:00
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
Utilization
4
Time

## Slide 15
Uso de ancho de banda por
protocolo
Tasa de
la red (% frente
red (% frente al
difusión
de Banda)
Uso relativo de Uso absoluto de la Tasa de
al Uso de Ancho Ancho de Banda) (broadcast) multicast
Protocolo 1
Protocolo 2
Protocolo 3
Protocolo n

## Slide 16
Caracterizar
el
tamaño
de
los
paquetes

## Slide 17
Caracterizar
tiempo
de
respuesta
* Hacer ping
3-
Nodo A Nodo B Nodo C Nodo D
Nodo A X
X
Nodo B
Nodo C X
Nodo D X

## Slide 18
Verificar el estado de los principales
routers, switches y firewalls
show
show
show
show
show
show
show
buffers
environment
interfaces
memory
processes
running-config
version
3-

## Slide 19
Valores deseables (ejemplos)
En una red con switches se debe tomar como máximo una utilización media del 70% durante un
•
periodo de 10
minutos (para permitir ráfagas)
•
En un enlaces LAN y WAN: utilización media del
70% (para permitir ráfagas) durante un periodo de 10 minutos es lo deseable.
El tiempo de respuesta debe ser siempre < 100ms
Tráfico broadcast+multicast no debe superar el 20% Errores de CRC: no debe haber más de 1 por Mbyte.
Ver check list del capítulo 3.
•
•
•

## Slide 20
Herramientas de análisis
Monitoreo de servicios (Nagios)
Analizadores de protocolos (Wireshark)
Multi Router Traffic Grapher (MRTG)
Pruebas de monitoreo RMON
•
•
•
•
•
•
•
Cisco
Cisco
Cisco
Discovery Protocol (CDP)
IOS NetFlow technology
Prime.

## Slide 21
Resumen
•
Caracterizar la red existente antes de diseñar
las mejoras.
•
Ayuda a
realistas.
Ayuda a
Ayuda a
verificar que las metas de diseño son
•
•
ubicar los nuevos equipos.
justificar los problemas de la nueva
red, si se deben a problemas no resueltos de la
red vieja

## Slide 22
Preguntas
•
¿Qué factores ayudan a decidir si la red existente está
en buena forma como para soportar las mejoras?
Cuando consideramos el comportamiento de los
protocolos, ¿cuál es la diferencia entre uso relativo de
la red y uso absoluto de la red?
•
•
¿Por qué se debería caracterizar la estructura lógica
no solamente la estructura física?
¿Qué factores de arquitectura y ambiente deberían considerarse para una instalación inalámbrica?
Site survey
y
•