## Slide 1
“Top-Down Network
Design”
Tema 10
DISEÑO FÍSICO
Selección de tecnologías y dispositivos para el Campus
Copyright 2011 Cisco Press & Priscilla Oppenheimer

## Slide 2
Selección de tecnologías y
dispositivos
•
•
Ya sabemos más o menos cómo va a ser
También sabemos qué capacidades va a
la
red
necesitar la
Ya estamos tecnologías
red
listos para seleccionar las y los dispositivos
•
•
Este capítulo es una
redes de campus.
guía
para
tecnologías
de

## Slide 3
Pasos para el diseño de la red
del Campus
•
Desarrollar un diseño de
cableado
Seleccionar los tipos de cable/fibra
Seleccionar las tecnologías de enlace de datos
Seleccionar los dispositivos de interconexión:
– Determinar proveedores y fabricantes
•
•
•

## Slide 4
Consideraciones para el diseño del cableado
•
•
•
Topologías de cableado de campus y edificios
Tipos y longitudes de cables entre edificios
Dentro de los edificios
–
La ubicación de los armarios de telecomunicaciones
salas de conexiones
Los tipos y longitudes de los cables para el cableado vertical entre los pisos, en los edificios
Los tipos y longitudes de los cables para el cableado horizontal en cada piso
y
–
–
–
Los tipos y longitudes de los cables desde los armarios
telecomunicaciones hasta las estaciones de trabajo.
Normatividad: EIA/TIA 568….
de

## Slide 5
Topologías de cableado
centralizadas y distribuidas
Un esquema de cableado centralizado tiene terminaciones de cable en un área del diseño. Por ejemplo, una topología de tipo estrella es un sistema de cableado centralizado.
Un esquema de cableado distribuido tiene terminaciones de cable a lo largo del diseño.
- Anillos, buses y topologías tipo árbol son ejemplos de cableado distribuido.

## Slide 6
Cableado campus
centralizado
Building B
Building C
Building D
Un cable de 12h por edificio
Building A

## Slide 7
Cableado campus distribuido
Building B
Building C
Building D
Building A

## Slide 8
Tipos de medios usados en cableados de campus
•
•
•
Medios
Medios
Medios
de cobre
ópticos inalámbricos

## Slide 9
Ventajas de los medios de cobre
•
•
•
•
•
Conducen electricidad muy bien
No se oxidan
Pueden hacerse cables muy finos.
Fáciles de darle forma
Difíciles
de
romper

## Slide 10
Coaxial
Par Trenzado
Par Trenzado Blindado
(Shielded Twisted-Pair, STP y Foiled Twisted Pair- FTP
Par Trenzado No Blindado
(Unshielded Twisted-Pair, UTP)
Medios de Cobre

## Slide 11
Cable Coaxial
•
Conductor de cobre sólido, rodeado de:
– Aislamiento de plástico flexible
– Pantalla mallada de cobre
– Cubierta exterior
Ya no se usa para datos.

## Slide 12
Cableado de “Par Trenzado”
Consiste de dos conductores de cobre trenzados entre sí, cubiertos por aislamiento plástico
- Par trenzado apantallado (STP: Shielded
Twisted Pair)
Tiene una lámina metálica cubriendo cada par, que hace de pantalla frente a interferencias electromagn. Conector RJ49. Toma de tierra en extremos.
- Par Trenzado no apantallado (UTP: Unshielded
Twisted Pair)
Sin pantalla, por lo que es más barato. Conector
RJ45. Más sencillo de instalar. Es el más usado.

## Slide 13
Categorías par trenzado
Categoría 5E [enhanced]. Para llegar CAT5 a Gigabit-Ethernet.
Categoría 6. Usado en Gigabit-Ethernet
Categoría 6A [Augmented]. Para 10Gigabits Eth.
Categoría 8. Para 40Gigabits a 30m. Solo en data center
Longitudmáxima: 100 m para 5E, 6 y 6A

## Slide 14
Fibra Monomodo (SMF)
Fibra Multimodo (MMF)
Medios Ópticos
OM1
OM2
OM3
OM4
OM5
OS1
OS2
Ventanas modales:
MMF : 850 nm – S
1300 nm – L
SMF: 1310 nm - L
1550 nm - E

## Slide 15
Multimodal
MMF
Monomodal
SMF
• Mayor diámetro del • Menor diámetro del
centro o “core” centro o “core”
• Los rayos de luz rebotan • Rayo de luz simple, más
de la cubierta de varias enfocado, menos rebotes maneras en la cubierta
• Normalmente usan • Normalmente usan
fuentes LED fuentes LASER
• Más barato • Más caro
• Distancias menores • Distancias muy largas

## Slide 16
Cableado de cobre vs Fibra Óptica
•
Los cables coaxiales y de par trenzado transmiten las
señales en forma de corriente
La fibra óptica transmite señales de red en forma de luz
La fibra óptica se hace de vidrio
•
•
–
No es susceptible a las interferencias electromagnéticas o de
radiofrecuencias
No tan susceptible a la atenuación, lo que significa que es posible cubrir distancias mayores
Soporta anchos de banda muy altos (10 Gbps y mayores) Para largas distancias, la fibra es más barata que el cobre
–
–
–

## Slide 17
Medios Inalámbricos
•
•
•
•
•
•
Wi-Fi (IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax)
Tecnologías
Bluetooth Láser Microondas Vía Satélite
Móviles 4G, LTE

## Slide 18
Wi-Fi (IEEE 802.11)
•
Es un conjunto de protocolos que definen el nivel
MAC y PHY para redes inalámbricas. Debido a las potencias de transmisión, la comunicación es half-duplex.
Puede usar banda 2.4 Ghz (banda libre, muchas interferencias) o 5 Ghz (libre en Colombia).
La banda 2.4 - 2.5Ghz se divide en 14 canales con un ancho de banda de 5 Mhz, aunque los últimos
depende de regulación de cada país.
•
•
•
Cada conexión usa 20 Mhz, por lo que en la práctica se suelen centrar en 3-4 canales las conexiones.

## Slide 19
Wi-Fi (IEEE 802.11)
•
La banda 5Ghz (5.1 hasta 5.7, según paises)
Se divide en 23 canales no-solapados (anchos banda de 20/40 Mhz).
En 2010 se introduce MIMO: permite usar
•
varias
antenas en router para agregar varios canales
adyacentes y sumar el bandwidth.
Interoperatividad: permite interconectar varios fabricantes.
•

## Slide 20
Norma Año Banda Bps teóricos (práctica) Alcance
802.11a 1999 5 Ghz Hasta 54 Mbps 35m int, 140m ext
(obsoleta (~20 Mbps)
por “ac”).
802.11b 1999 2.4Ghz Hasta 11 Mbps 35m int, 140m ext
(~6 Mbps)
802.11g 2003 2.4Ghz Hasta 54 Mbps (~20Mbps) 38m int, 140m ext
802.11n 2009 2.4Ghzó Hasta 75/150 Mbps por 70m int, 250m ext
5Ghz canal de 20/40Mhz (MIMO
x2 o x4 canales)
802.11ac 2014 5 Ghz Hasta 100/200/400/800 35m int.
Mbps por cada canal de
20/40/80/160 Mhz. MIMO
hasta x8 canales.

## Slide 22
Wi-Fi
(IEEE 802.11)
•
¿Tienes
un
móvil
android?
Prueba
“Wifi
Analyzer”.

## Slide 23
Móviles (4G, LTE… 5G)
•
•
La 1G (analógica) se implanta en 1990.
La 2G/GSM (digital!) llega en 1995 con Movistar,
. Usa GPRS para transmitir datos a 56 Kbps.
El 3G/UMTS llega en 2000 con 2Mbps, seguido por 3.5G/HSDPA en 2005 con hasta 14Mbps. En
2006 nace Yoigo.
•
•
El
El
4G/LTE llega en 2013 con hasta 150 Mbps. 4G+
desplegado desde el 2015, hasta 300 Mbps.
5G está en desarrollo, se prevé su despliegue
•
para 2021, hasta 5 Gbps por usuario.

## Slide 24
Guías de Cableado
•
En el nivel de acceso: Cableado Horizontal:
- Usar par trenzado cat 5E o cat 6, si ya tiene base instalada y se va a completar o adicionar.
– Pensando en el futuro y si es instalación nueva:
•
Usar CAT6A en vez de CAT6
o 5E
– En casos especiales (por distancia o interferencia
•
Usar Fibra Multimodo MMF
intensivas en ancho de banda
para aplicaciones
•
O instalar fibra junto con el cable de cobre

## Slide 25
Guías de Cableado
•
En el nivel de distribución (backbone) usar:
– Fibra
– Fibra
– Si no
Multimodal MMF para largas distancias
Monomodal SMF en otro caso.
se puede usar cable o fibra por
circunstancias especiales, usar
inalámbrica.
– Pensando en el futuro
una
tecnología
•
Instalar
ambas,
MMF
y
SMF.

## Slide 26
Tecnologías LAN
•
•
•
•
•
•
•
Ethernet
Ethernet Ethernet Ethernet
half-duplex (obsoleta)
full-duplex
10-Mbps (obsoleta)
100-Mbps
Gigabit Ethernet
10-Gbps Ethernet, 40/100G
Metro Ethernet (red metro)

## Slide 27
Ethernet
10-Mbps
(IEEE
802.3)
2 pares UTP
Categoría-3 o mejor 100 metros
2 fibras
multimodales
Coaxial grueso
500 metros
Coaxial delgado
185 meters
3 canales de un
sistema CATV privado
3600 metros
10Broad36
10Base2
10BaseF
10BaseT
10Base5
10 Mbps Ethernet

## Slide 28
Ethernet
100-Mbps
(IEEE
802.3)
2 pares UTP
Categoría-5 o mejor
100 metros
2 fibras multimodales
2000 metros (full duplex)
100BaseX
100BaseT4
100BaseT2
4 pares UTP 2 pares UTP
Categoría-3 o Categoría-3 o mejor mejor
100 metros 100 metros
100BaseTX
100BaseFX
100BaseT

## Slide 29
Gigabit
Ethernet
(IEEE
802.3)
2 fibras multimodales usando
óptica laser de onda corta
550 metros
2 fibras multimodales o
monomodales usando óptica laser de onda larga
550 metros multimodal
5000 metros monomodal
2 pares STP
25 metros
4 pares UTP Categoría-5
100 metros
1000BaseT
1000BaseCX
1000BaseLX
1000BaseSX
1000BaseX
1000Base X SFP 1Gigabit  acepta un transceiver SX, LX o T

## Slide 30
10-Gbps
Ethernet
(IEEE
802.3)
Fibras multimodales o
monomodales
300 metros multimodo
10 km monomodo
Fibra multimodo
300 m con OM3 y 500m con OM4
Fibra
monomodo
10 km
Fibra
monomodo
40 km
10GBaseER
10GBaseLR
10GBaseSR
10GBaseLX4
10GBase con Fibra
SFP+  1/10 Gigabit- acepta un transceiver SR, LR, ER, SX, LX, T a 1G
XFP  solo a 10G

## Slide 31
10-Gbps
Ethernet
(IEEE
802.3)
XAUI 4-lane PCS
15 metros
Twinax
10 metros
UTP or STP
100 metros
Cat 6A
10GBaseCX4
SFP+ Direct
Attach
10GBaseT
10GBase con Cobre

## Slide 32
40/100 GigabitEthernet
40GBASE-T : 30m con cat 8

## Slide 33
40/100 GigabitEthernet

## Slide 34
Ehernet de 1G a 100G

## Slide 35
Metro Ethernet
•
Servicio ofrecido por proveedores y que
tradicionalmente tenía ofertas WAN
El cliente puede usar una interfaz Ethernet estándar para alcanzar una MAN o WAN
•
•
El cliente
demanda, simple.
puede agregar ancho de banda por
con
un
cambio
de
configuración

## Slide 36
Cisco
EtherChannel
Data Center Switch
Wiring Closet Switch
80 Gbps EtherChannel
[ 8 x 10G-Ethernet ]
West Fiber Run East Fiber Run
40 Gbps 40 Gbps

## Slide 37
Dispositivos de interconexión
para redes de campus
•
•
•
Switchs
Routers
Puntos de acceso inalámbricos (conexiones punto-multipunto)
•
Puentes
punto)
inalámbricos
(conexiones
punto-a-

## Slide 38
Criterios de selección para
dispositivos de interconexión
•
•
•
•
•
•
•
El número de puertos
Velocidad de procesamiento
Cantidad de memoria
Retardo en el reenvío de datos
Caudal en el reenvío de datos
Tecnologías LAN y
Medios soportados
QoS, gestión, seguridad, Capa….
WAN
soportadas

## Slide 39
Más criterios de selección para
iispositivos de interconexión
•
•
•
•
•
Costo
Facilidad de configuración y gestión
MTBF y MTTR
Soporte de componentes “hot swap” Soporte para fuentes de alimentación redundantes
Calidad del soporte técnico, documentación y entrenamiento
Otras
•
•

## Slide 40
Resumen
•
Una vez que el diseño lógico está listo, el
diseño físico puede comenzar…..
Una tarea mayor durante el diseño físico es
•
seleccionar las tecnologías y dispositivos para
las redes de campus
– Medios
– Tecnologías de capa de enlace
– Dispositivos de interconexión
También, en este punto, el diseño de la topología lógica puede revisarse al especificar las topologías de cableado.
•