## Slide 1
“Top-Down Network Design”
Selección de tecnologías y dispositivos para el Campus
Copyright 2011 Cisco Press & Priscilla Oppenheimer
Tema 10
DISEÑO FÍSICO
FASE 3

## Slide 2
Selección de tecnologías y dispositivos
Ya sabemos más o menos cómo va a ser la red.
También sabemos qué capacidades va a necesitar.
Estamos listos para seleccionar las tecnologías y dispositivos de red.
Este capítulo es una guía para el diseño físico del campus.

## Slide 3
Pasos para el diseño de la red del Campus
Desarrollar el diseño del cableado.
Seleccionar los tipos de cables/fibras.
Seleccionar las tecnologías de enlace de datos: Ethernet, WiFi
Seleccionar los dispositivos de interconexión.
Determinar proveedores y fabricantes.

## Slide 4
Consideraciones para el diseño del cableado
Topologías de cableado de campus y edificios
Cableado entre edificios: campus
Dentro de los edificios:
La ubicación de los centros de cableado (MC, IC, HC)
Cableado vertical entre pisos: BB de edificio.
Cableado horizontal en cada piso o área.
Tener en cuenta normatividad internacional: EIA/TIA 568D. 569E, 606C, 607C,…

## Slide 5
Topologías de cableado
Un esquema de cableado centralizado tiene terminaciones de cable en un área del diseño. Por ejemplo, una topología de tipo estrella es un sistema de cableado centralizado.
Un esquema de cableado distribuido tiene terminaciones de cable a lo largo del diseño.
Anillos y topologías tipo árbol son ejemplos de cableado distribuido.

## Slide 6
Cableado campus
centralizado
Building B
Building C
Building D
Un cable de 12h o más por edificio
Building A

## Slide 7
Cableado campus distribuido
Building B
Building C
Building D
Building A
Un cable de 12h o más por cada enlace

## Slide 8
Tipos de medios usados en cableados de campus
Cables de cobre: par trenzado, coaxial(ya no se usa)
Cables de fibra óptica: MM y SM

## Slide 9
Ventajas de los medios de cobre
•
•
•
•
•
Conducen electricidad muy bien
No se oxidan
Pueden hacerse cables muy finos.
Fáciles de darle forma
Difíciles
de
romper

## Slide 10
Coaxial
Par Trenzado
Par Trenzado Blindado
(Shielded Twisted-Pair, STP y Foiled Twisted Pair- FTP
Par Trenzado No Blindado
(Unshielded Twisted-Pair, UTP)
Medios de Cobre

## Slide 11
Cables de Par trenzado

## Slide 12
Categorías de par trenzado
2000 40 / 25
8
100m
30m

## Slide 13
Soluciones de cableado de par trenzado

## Slide 14
Fibra Monomodo (SMF)
Fibra Multimodo (MMF)
Medios Ópticos
OM1: 62.5/125
OM2: 50/125
OM3: 50/125
OM4: 50/125
OM5: 50/125
OS1
OS2
Ventanas modales:
MMF : 850 nm – S
1300 nm – L
SMF: 1310 nm - L
1550 nm - E
9/125

## Slide 15
Fibra óptica- Dimensiones

## Slide 16
Fibra óptica- Ventanas modales

## Slide 17
Multimodo vs
Monomodo

## Slide 18
Multimodo

## Slide 19
o
Fibra óptica - Ancho de banda
/ OS2
OM5: Ofrece el mismo AB modal que OM4 de 4700 MHz/km a 850 nm, pero mejora la capacidad general mediante un rango de longitud de onda adicional que admite SWDM (multiplexación por división de longitud de onda de onda corta) Aumenta el rango de longitud de onda operativa de 850 nm a 953 nm. (4 λ, c/u a 10G 40G)

## Slide 20
Cableado de cobre vs Fibra Óptica
Los cables de par trenzado transmiten las señales en forma de corriente
La fibra óptica transmite señales de red en forma de luz
La fibra óptica se hace de vidrio
No es susceptible a las interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencias
No tan susceptible a la atenuación, lo que significa que es posible cubrir distancias mayores.
Soporta anchos de banda muy altos (10, 40 Gbps y mayores)
Para largas distancias, la fibra es más barata que el cobre.

## Slide 21
Medios inalámbricos
•
•
•
•
•
•
Wi-Fi (IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax)
Tecnologías
Bluetooth Láser Microondas Satélite
móviles 4G, LTE, 5G

## Slide 22
Wi-Fi (IEEE 802.11)
Es un conjunto de protocolos que definen el nivel MAC y PHY para redes inalámbricas.
Debido a las potencias de transmisión, la comunicación es half-duplex.
Puede usar bandas: 2.4 Ghz (muchas interferencias), 5 Ghz, 6 Ghz - (libres en Colombia).
La banda 2.4 - 2.5Ghz se divide en 14 canales con un ancho de banda de 5 Mhz, aunque los últimos depende de regulación de cada país.
Cada conexión usa 20 Mhz, por lo que en la práctica se suelen centrar en 3-4 canales las conexiones.

## Slide 23
Wi-Fi (IEEE 802.11)
La banda 5Ghz (5.1 hasta 5.7, según paises)
Se divide en 23 canales no-solapados (anchos banda de 20/40 Mhz).
MIMO: permite usar varias antenas en router para agregar varios canales adyacentes y sumar el bandwidth.
Interoperatividad: permite interconectar varios fabricantes.

## Slide 24
Evolución del WiFi

## Slide 25: Evolución del WiFi

## Slide 26: Evolución del WiFi

## Slide 27
Wi-Fi
(IEEE 802.11)
•
¿Tienes
un
móvil
android?
Prueba
“Wifi
Analyzer”.

## Slide 28
Móviles (4G, LTE… 5G)
•
•
La 1G (analógica) se implanta en 1990.
La 2G/GSM (digital!) llega en 1995 con Movistar,
usa GPRS para transmitir datos a 56 Kbps.
El 3G/UMTS llega en 2000 con 2Mbps, seguido por 3.5G/HSDPA en 2005 con hasta 14Mbps.
•
El 4G/LTE llega en 2013 con hasta 150 Mbps.
4,5G desplegado desde el 2015, hasta 300 Mbps.
El 5G se está instalando y va en desarrollo, hasta 5 Gbps por usuario.
¿6G?

## Slide 29
Guías de Cableado
En el nivel de acceso: Cableado Horizontal:
Usar par trenzado cat 5E o cat 6, si ya tiene base instalada y se va a completar o adicionar.
Pensando en el futuro y si es instalación nueva:
Usar CAT6A en vez de CAT6
o 5E
En casos especiales (por distancia o interferencia):
Usar fibra multimodo MMF
intensivas en ancho de banda
para aplicaciones

## Slide 30
Guías de Cableado
En el nivel de distribución y core (backbones)
Fibra multimodo MMF
Fibra monomodo SMF en caso de no cumplir MMF.
Si no se puede usar fibra por circunstancias especiales, usar tecnología inalámbrica.
>>>Pensando en el futuro ¿?

## Slide 31
Tecnologías LAN
Ehernet es la tecnología de redes cableadas que se usa en el campus:
Ethernet 10 Mbps
Ethernet 100 Mbps
Gigabit Ethernet 1Gbps
10G, 40G, 100G, 200G
Metro Ethernet (red metro)

## Slide 32
Ethernet
10-Mbps
(IEEE
802.3)
2 pares UTP
Categoría-3 o mejor 100 metros
2 fibras
multimodales
Coaxial grueso
500 metros
Coaxial delgado
185 meters
3 canales de un
sistema CATV privado
3600 metros
10Broad36
10Base2
10BaseF
10BaseT
10Base5
10 Mbps Ethernet

## Slide 33
Ethernet
100-Mbps
(IEEE
802.3)
2 pares UTP
Categoría-5 o mejor
100 metros
2 fibras multimodales
2000 metros (full duplex)
100BaseX
100BaseT4
100BaseT2
4 pares UTP 2 pares UTP
Categoría-3 o Categoría-3 o mejor mejor
100 metros 100 metros
100BaseTX
100BaseFX
100BaseT

## Slide 34
Gigabit
Ethernet
(IEEE
802.3)
2 fibras multimodales usando la ventana de 850nm:
550 metros
2 fibras multimodales o
monomodales usando la ventana de 1310 nm:
550 metros multimodal
5000 metros monomodal
2 pares STP
25 metros
4 pares par trenzado, mínimo Categoría-5
100 metros
1000BaseT, conector RJ45
1000BaseCX
1000BaseLX
1000BaseSX
1000BaseX
Conector SFP 1Gigabit  acepta un transceiver SX, LX o T

## Slide 35
10-Gbps
Ethernet
(IEEE
802.3)
Fibras multimodo o
Monomodo en la ventana de 1300 nm:
300 metros multimodo
10 km monomodo
Fibra multimodo en la ventana de 850nm:
300 m con OM3 y 550m con OM4
Fibra
monomodo
10 km
Fibra
monomodo
40 km
10GBaseER
10GBaseLR
10GBaseSR
10GBaseLX4
10GBase con Fibra
SFP+  1/10 Gigabit- acepta un transceivers SR, LR, ER a 10G y SX, LX, T a 1G
XFP  solo a 10G

## Slide 36
10-Gbps
Ethernet
(IEEE
802.3)
XAUI 4-lane PCS
15 metros
Twinax
10 metros
Par trenzado:
100 metros
Cat 6A
10GBaseCX4
SFP+ Direct
Attach
10GBaseT (RJ45)
10GBase con Cobre

## Slide 37
40/100 Gigabit Ethernet
40GBASE-T : 30m con cat 8

## Slide 38
40/100 Gigabit Ethernet

## Slide 39
Ehernet de 1G a 100G

## Slide 40
Opciones de redundancia
Data Center Switch
Wiring Closet Switch
80 Gbps EtherChannel
[ 8 x 10G-Ethernet ]
West Fiber Run East Fiber Run
40 Gbps 40 Gbps
EtherChannel o
Link aggregation

## Slide 41
Dispositivos de interconexión para campus
Switches
Routers
Puntos de acceso inalámbricos (conexiones punto-punto): APs
Puentes o bridges (punto- multipunto o punto a punto)

## Slide 42
Criterios de selección de dispositivos de interconexión
El número de puertos e interfaces
Velocidad de procesamiento
Cantidad de memoria
Retardo en el reenvío de datos
Caudal o throughput
Media soportada
Espec. de gestión, seguridad, QoS, apilamiento.

## Slide 43
Criterios de selección de dispositivos de interconexión (cont.)
Costo
Facilidad de configuración y gestión
MTBF y MTTR
Soporte de componentes “hot swap”
Soporte para fuentes de alimentación redundantes
Calidad del soporte técnico, documentación y entrenamiento
Otras

## Slide 44
Resumen
Una vez que el diseño lógico está listo, el diseño físico puede comenzar…..
Una tarea mayor durante el diseño físico es
seleccionar las tecnologías y dispositivos para las redes de campus:
– Medios
– Tecnologías de capa de enlace
– Dispositivos de interconexión
También en este punto, el diseño de la topología lógica puede revisarse al especificar las topologías de cableado.