## Slide 1: Sistemas de numeración y códigos

## Slide 2: Sistema de numeración decimal
También llamado sistema de numeración Base 10, utiliza diez dígitos para representar cualquier cifra. Ellos son:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Combinando estos dígitos, podemos construir cualquier número.
Ejemplo: El número 4149 es un dato representado en sistema de numeración decimal. Lo construimos mediante:
4x 103 + 1 x 102 + 4 x 101 + 9 x 100 = 4000 + 100 + 40+9 = 4149
..... | Ud. de millar | Centenas | Decenas | Unidades
..... | 10ˆ3 | 10ˆ2 | 10ˆ1 | 10ˆ0
..... | 1000 | 100 | 10 | 1

## Slide 3: Sistema de numeración
En un sistema de numeración posicional de base b, la representación de un número se define a partir de la regla:
№ = ( .. a2 a1 a0 , a-1 a-2 a-3 …)b=
= ……+ a2b2+ a1b1+ a0b0+ a-1b-1+ a-2b-2+ a-3b-3+ ……..
  Donde b es un entero no negativo mayor a 1 y cuando los ai pertenecen al conjunto de enteros en el rango 0 ≤ai< b
  El punto que aparece entre los dígitos a0 y a-1 se denomina punto fraccionario.
  Cuando b = 10 se lo llama punto decimal y cuando b = 2, punto binario.

## Slide 4: Sistema de numeración
Sistema Decimal: Es el sistema de numeración utilizado en la vida cotidiana, cuya base es diez, utilizando los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .
Sistema Binario: los dos símbolos utilizados son el 0 y el 1, los que reciben el nombre de bit (Binary Digit).
Sistema Octal: de base 8, los símbolos utilizados son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.
Sistema Hexadecimal: de base 16, los símbolos utilizados son 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

## Slide 5: Pasar de Base b a base 10
Nb = ( .. a2 a1 a0 , a-1 a-2 a-3 …)b
N10 = ……+ a2b2+ a1b1+ a0b0+ a-1b-1+ a-2b-2+ a-3b-3+ …
    Ejemplo:
    101,12 = 1x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 + 1 x 2-1
    = 4+0+1+0,5=5,510
    4518 = 4x82 + 5x81 + 1 x80 =256+40+1=29710

## Slide 6: Pasar de Base b a base 10
Ejercicios
Pasar a base 10 los siguientes números
10101,0112
AC7416
4678
332214
0,1012

## Slide 7: Pasar de Base 10 a base b
Pasar el N10 que esta en base 10 a base b
N10| b
R1 C1| b__ R2 C2 | b__ R3 C3
…. Cn-1 | b_ Rn Cn
Se divide hasta que Cn < b
El numero en base b es Cn Rn … R3 R2 R1
Se obtiene por dividir sucesivamente entre la base, y después, tomar el último cociente y todos los restos en orden inverso a como han aparecido (que serán siempre ceros y unos) son las cifras binarias El último cociente será el bit más significativo y el primer resto el bit menos significativo (más a la derecha).

## Slide 8: Pasar de Base 10 a base b
Ejemplo: Pasar 1810 a base 2
El número 18 (en sistema decimal) equivale al número 1 0 0 1 0 (en sistema binario)

## Slide 9: Pasar de Base 10 a base b
Ejercicios
Pasar el Numero 3245610 que esta en base 10 a base 16,8,4,2

## Slide 10: Conversión de decimal con parte fraccionaria a binario
Se obtiene multiplicando por 2 sucesivamente la parte fraccionaria del número decimal de partida y las partes fraccionarias que se van obteniendo en los productos sucesivos. El número binario se forma con las partes enteras (que serán ceros y unos) de los productos obtenidos
Transformar a binario natural el número decimal 0.1875 0.1875 0.3750 0.7500 0.5000 * 2 * 2 *2 * 2 --------- ---------- ---------- ---------- 0.3750 0.7500 1.5000 1.0000 0.187510 = 0.00112

## Slide 11: Conversión de decimal con parte fraccionaria a binario
Ejemplo: Transformar a binario el número decimal 27.4210
a) Parte entera: 27 | 2_ 1 13 | 2__ 1 6 | 2__ 0 3 | 2_ 1 1
b) Parte fraccionaria: 0.42 0.84 0.68 0.36 0.72 *2 * 2 * 2 * 2 * 2 -------- --------- -------- --------- --------- 0.84 1.68 1.36 0.72 1,44
27,4210 = 11011,01101...2

## Slide 12
Base 10 | Base 2 | Base 4 | Base 8 | Base 16
00 | 0000 | 00 | 00 | 0
01 | 0001 | 01 | 01 | 1
02 | 0010 | 02 | 02 | 2
03 | 0011 | 03 | 03 | 3
04 | 0100 | 10 | 04 | 4
05 | 0101 | 11 | 05 | 5
06 | 0110 | 12 | 06 | 6
07 | 0111 | 13 | 07 | 7
08 | 1000 | 20 | 10 | 8
09 | 1001 | 21 | 11 | 9
10 | 1010 | 22 | 12 | A
11 | 1011 | 23 | 13 | B
12 | 1100 | 30 | 14 | C
13 | 1101 | 31 | 15 | D
14 | 1110 | 32 | 16 | E
15 | 1111 | 33 | 17 | F
16 | 10000 | 100 | 20 | 10

## Slide 13: Equivalencias entre bases potencias de 2
Base 2 | Base 16
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | 8
1001 | 9
1010 | A
1011 | B
1100 | C
1101 | D
1110 | E
1111 | F
Base 2 | Base 8
000 | 0
001 | 1
010 | 2
011 | 3
100 | 4
101 | 5
110 | 6
111 | 7
Base 2 | Base 4
00 | 0
01 | 1
10 | 2
11 | 3

## Slide 14: Equivalencias entre bases potencias de 2
Ejemplos
Pasar A5116 a base 2
De las tablas A=1010, 5=0101, 1=0001
RTA = 101001010001 2
Pasar 1111101001112 a base 16
Se separan en grupos de 4 de derecha a izquierda 1111,1010,0111
De las tablas 1111=F, 1010=A, 0111=7
RTA = FA7 16
Para base 8 grupos de 3, para base 4 grupos de 2

## Slide 15: Ejercicios
Base 2 | Base 4 | Base 8 | Base 10 | Base 16
 | 33221101 |  |  | 
 |  | 3771 |  | 
 |  |  | 255 | 
 |  |  |  | E51
101011100001 |  |  |  |