## Slide 1: TECNOLOGÍAS APROPIADAS I BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA EN OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS
Martha Isabel Mejía De Alba
Ingeniera Química
MSc. en Ingeniería Ambiental
(Universidad Nacional de Colombia)

## Slide 2: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Número de PROCESOS individuales existentes es muy grande y cada uno de ellos puede dividirse en una serie de etapas denominadas OPERACIONES, que se repiten a lo largo de éstos.
Las OPERACIONES individuales poseen en técnicas comunes (movimiento de sólidos y fluidos; transferencia de calor y masa) y se basan en los mismos principios (leyes de conservación de materia y energía).
Las OPERACIONES UNITARIAS son aquellas cuyo estudio sistemático unifica el tratamiento y estudio de todos los PROCESOS.

## Slide 3: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Las OPERACIONES UNITARIAS o BÁSICAS son una rama de la Ingeniería, por lo que éstas deben basarse en la Ciencia y la Experiencia.
Hay que combinar la teoría y la práctica para DISEÑAR, CONSTRUIR, MONTAR, HACER FUNCIONAR Y CONSERVAR equipos en los cuales se realicen dichas OPERACIONES UNITARIAS.
Dar los elementos para lo anterior, es el propósito de esta parte del curso de Tecnologías Apropiadas I.

## Slide 4: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
En el tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento de residuos y en el control de emisiones, por citar solo algunos ejemplos, se realizan una serie de “OPERACIONES” y “PROCESOS” unitarios y/o procesos químicos, según ocurran solo cambios físicos o cambios químicos, respectivamente.
La unificación de todos ellos constituye la llamada UNIDAD DE PROCESO. En ésta se centra el estudio para efectos de los balances de materia y energía.

## Slide 5: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Unidad de proceso
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/DIAGRAMACION+DE+PROCESOS+INDUSTRIALES
SEPARADOR DE LÍQUIDOS

## Slide 6: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Para el diseño y operación de las UNIDADES DE PROCESO, se deben conocer una serie de datos tales como:
Masa, m
Volumen, V
Presión, P
Temperatura, T
Composición (másica, molar, volumétrica, …)
Flujo (másico, molar, volumétrico)
Y las resultantes de sus relaciones:
Volumen específico y densidad
Densidad relativa o gravedad específica
Variables de proceso

## Slide 7: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Aspectos que se deben tener en cuenta en el trabajo con variables de proceso:
Sistemas de unidades (SI, CGS, FPS)
Conversión de unidades
Análisis dimensional
Constantes y grupos adimensionales
Variables de proceso

## Slide 8: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Ecuaciones de estado de Gases Ideales
“Un gas puro consistente e n mol que se mantiene a una temperatura T y una presión P, ocupará un volumen V”
Conceptos Básicos
Balances de Materia
La Ley de la Conservación de la Materia (Lamonosov – Lavoisier) establece que “la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”.
Los balances de materia deben cumplirse para todo el proceso o para cualquier parte del mismo.
Balances de Energía
La Ley de la Conservación de la Energía (1er. Principio de Termodinámica) establece que “la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma”.
En los balances de energía deben incluirse todas las formas de energía, siendo las más importantes: cinética, potencial, entalpía, calor y trabajo. En procesos electroquímicos, debe incluirse la energía eléctrica.

## Slide 9: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Diagramas de Procesos
Diagrama de Bloques, BD
Diagrama Simplificado de Equipos
Diagrama Detallado de Equipos o Diagrama de Flujo de Procesos, PFD
Diagrama de Distribución de Equipos e Instalaciones (Lay-out)
Diagrama de Instrumentación y Tubería, P&ID

## Slide 10: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
SEPARADOR DE LÍQUIDOS
Diagramas de Proceso
A. Diagrama de Bloques, BD
Muestra la representación general de un proceso; las operaciones unitarias se representan por medio de bloques. Ej. DB, Proceso de producción de Benceno
1. Las operaciones se muestran mediante bloques.
2. La mayoría de las líneas de flujo se representan con flechas que van en dirección del flujo.
3. La dirección del flujo es de izquierda a derecha, mientras sea posible.
4. Las corrientes ligeras (gases) van por el tope mientras que las corrientes pesadas (líquidos y sólidos) van por el fondo.
5. Se suministra únicamente información crítica del proceso.
6. Si las líneas se cruzan, la línea horizontal es continua y la vertical se corta.
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/DIAGRAMACION+DE+PROCESOS+INDUSTRIALES

## Slide 11: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Diagramas de Proceso
B. Diagrama Simplificado de Equipos
Muestra la representación general de un proceso.
Se presentan los equipos necesarios en forma de íconos.

## Slide 12: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Diagramas de Proceso
B. Diagrama Simplificado de Equipos (Cont.)
Es una representación esquemática del proceso, sus condiciones de operación normal y su control básico.
También indica los efluentes (líquidos, gases o sólidos) emanados del proceso y su disposición.
El diagrama incluye el balance de masa e información para el diseño y especificación de equipos.
Sirve de guía para desarrollar el Diagrama de Tubería e Instrumentación, P&ID.
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/DIAGRAMACION+DE+PROCESOS+INDUSTRIALES

## Slide 13: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Diagramas de Proceso
Íconos más usados en Diagramas de Equipos (Simplificado o Detallado)
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/DIAGRAMACION+DE+PROCESOS+INDUSTRIALES

## Slide 14: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Diagramas de Proceso
C. Diagrama Detallado de Equipos o de Flujos de Procesos, PFD
Un PFD de tipo comercial presenta las siguientes características:
1. Todos los equipos principales en el proceso se presentarán en el diagrama con una descripción de éste. Cada equipo tendrá asignado un número único y un nombre descriptivo.
2. Las corrientes de flujo de proceso están representadas por un número. Se incluye una descripción de las condiciones de proceso y la composición química de cada corriente. Estos datos se presentan directamente en el PFD o se incluyen en una tabla adicional.
3. Se muestran todas las corrientes de servicios que se suministran a los equipos principales o que brindan una función en el proceso.
4. Incluye lazos de control básicos, que ilustren la estrategia de control usada para que el proceso opere dentro de condiciones normales.
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/DIAGRAMACION+DE+PROCESOS+INDUSTRIALES

## Slide 15: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Diagramas de Proceso
C. Diagrama Detallado de Equipos o de Flujos de Procesos, PFD (Cont.)
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/DIAGRAMACION+DE+PROCESOS+INDUSTRIALES

## Slide 16: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Diagramas de Proceso
C. Diagrama Detallado de Equipos o de Flujos de Procesos, PFD (Cont.)
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/DIAGRAMACION+DE+PROCESOS+INDUSTRIALES

## Slide 17: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Diagramas de Proceso
Diagrama de Distribución de Equipos e Instalaciones (Layout)
Adicional a las características del diagrama anterior, suministra información de la distribución de los equipos en planta.
Fuente: https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-mwsve

## Slide 18: OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Diagramas de Proceso
E. Diagrama de Instrumentación y Tubería, P&ID
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/DIAGRAMACION+DE+PROCESOS+INDUSTRIALES

## Slide 19
1. Se llena un recipiente cuyo volumen es 4.5 galones con gasolina corriente y se pesa dando como resultado 13 kg. ¿Cuál es la densidad relativa de la gasolina expresada en grados API?
OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Ejercicios de Variables de Proceso
2. Los animales pequeños, como los ratones, pueden vivir a presiones reducidas de hasta 20 kPa. En un experimento, un manómetro de mercurio se conecta a un tanque como se muestra en la figura e indica una lectura de 64.5 cm Hg, mientras que el barómetro, que indica la presión atmosférica, marca 90 kPa. ¿Sobrevivirán los ratones?

## Slide 20
OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Ejercicios de Variables de Proceso
3. Un sistema de alimentación por gravedad se utiliza para alimentar agua a un tanque de tratamiento. Se requiere una presión mínima de 30 psig a la entrada del aparato. ¿Cuál debe ser la elevación del nivel del agua por encima del tanque?

## Slide 21
4. El hipoclorito de sodio al 12% tiene una densidad relativa de 1.08. Calcular la masa en libras de hipoclorito de sodio dentro de un tanque de 55 galones y el flujo volumétrico en l/s necesario para llenar este tanque en una hora.
5. Se bombea agua a velocidad estable hacia un tanque de potabilización cuyo diámetro es de 30 pies. El nivel del tanque se incrementa en 15 pulgadas por hora. ¿Cuántos galones por hora son bombeados?; ¿Cuál es la velocidad del agua en la tubería, en pies por minuto, si la tubería tiene 10 pulgadas de diámetro?
6. Se mezclan 350 g de agua con 250 g de H2SO4, ¿Cuántos gmol de H2SO4 hay por cada gmol de agua?
OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Ejercicios de Variables de Proceso

## Slide 22
7. Se mezclan 20 kg de CaCO3 puro con 45 kg de caliza cuya composición es: CaCO3 81%, MgCO3 10% y H2O 9%. ¿Cuál es la composición en peso de cada una de las sustancias en la mezcla?
8. Se disuelve un gramo de KOH en 7500 cm3 de agua, ¿Cuál es la molalidad de la solución formada?
9. Una solución acuosa de H2SO4 contiene 40% molar de ácido y fluye hacia un tanque de proceso con un caudal de 5 m /min Si la densidad relativa de la solución es 1.13, ¿Cuántos kg/s de H2SO4 libres de agua se alimentan al tanque?
OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Ejercicios de Variables de Proceso

## Slide 23
10. Para limpiar una cañería, es necesario mezclar 9 litros de agua con 0.9 kilogramo de hidróxido de sodio. ¿Cuál es la fracción en masa y la fracción molar de cada uno de los componentes una vez se mezclan?
11. Se mezclan 12 galones de un líquido A cuya densidad relativa es 0.77 con 25 galones de otro líquido B cuya densidad relativa es 0.86. Calcular el % en peso de la mezcla y la densidad relativa de la mezcla si los volúmenes son aditivos.
OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
Ejercicios de Variables de Proceso

## Slide 24
¡Gracias por su atención!