## Slide 1: TECNOLOGÍAS APROPIADAS I BALANCES DE MATERIA EN OPERACIONES DE COMBUSTIÓN
Martha Isabel Mejía De Alba
Ingeniera Química
MSc. en Ingeniería Ambiental

## Slide 2: COMBUSTIÓN
DEFINICIÓN
Reacción química de oxidación entre un combustible y el Oxígeno del aire.
Constituye la principal fuente de generación de energía.

## Slide 3: COMBUSTIÓN
Combustibles
Sólidos
Naturales: Madera, carbón
Artificiales: Carbón de madera, Coque
Líquidos
Gaseosos
Derivados del petróleo
Gases puros: Propano, Butano, entre otros
Mezclas de gases: gas natural, gas de síntesis, entre otros
Gas de síntesis: Mezcla de gases en la que predomina el CO y el H2, que puede usarse para combustión o como materia prima en síntesis de compuestos orgánicos.

## Slide 4: COMBUSTIÓN Análisis de Combustibles Sólidos
Próximo o Inmediato
Humedad
Materia Volátil
Último o Elemental
C, H, N, O, S
Humedad
Carbono Fijo
Cenizas
Cenizas

## Slide 5
COMBUSTIÓN Combustión Completa
Reacciones que tienen lugar:
C + 02  CO2
H2 + 1/202  H20
S + O2  SO2
Horno de Combustión
Gases de chimenea:
CO2
O2
N2
H20
SO2
Combustible
C, H, S
Aire
79% N2
21% O2
Oxígeno Teórico: Oxígeno necesario para la combustión completa. Para garantizar la combustión, se adiciona Oxígeno en exceso.
% Exc. de O2 = (O2 exceso / O2 teórico) x 100
O2 exceso = O2 suministrado – O2 teórico

## Slide 6
COMBUSTIÓN Combustión Incompleta
Reacciones que tienen lugar:
C + 1/202  CO
Horno de Combustión
Gases de chimenea:
CO2, CO, O2, N2, H20, SO2, CAHB, Hollín, Brea
Combustible
C, H, S
Aire
79% N2
21% O2
Escoria
Análisis ORSAT
(Reporta datos en base seca)

## Slide 7
COMBUSTIÓN Cálculos en Combustión
Según el problema, la B.C. se toma sobre el combustible o los gases de chimenea.
Sustancia de enlace, el N2, y se conoce con éste la cantidad de aire suministrada.
El balance de O2 permite conocer la cantidad de H2O presente en el gas.

## Slide 8
Se quema un gas de síntesis que contiene 0,4% de CH4; 52,8% de H2; 38,3% de CO; 5,5% de CO2; 0,1% de O2 y 2,9% de N2; usando 10% en exceso de aire. Calcule la composición de los gases de combustión, suponiendo que no hay CO presente.
Calcule el aire teórico para 100 kg de un carbón seco, cuyo análisis último es: C, 71.2%; H, 4.8%; O, 9.5%; S, 4.3%; cenizas, 10.2%.
COMBUSTIÓN Cálculos en Combustión
Ejercicios

## Slide 9
¡Gracias por su atención!