## Slide 1: POLIGONALES ABIERTAS Metodología de campo
1 - reconocimiento del terreno donde se realizara el levantamiento, para ubicar los puntos de interés y definir los vértices del polígono de apoyo.
2 – Materialización del marco de referencia local
3 - Localización de los vértices del polígono de apoyo ( en lo posible), por medio de varilla, estacas, mojoneras de concreto, marcas de pintura sobre roca o pavimento, pijas, etc.
4- Dibujo del croquis en la libreta de campo, orientando aproximadamente con relación a un norte convencional.

## Slide 2
5- Revisión instrumental insitu
6- Medición de distancias y ángulos del polígono.
- Ceros instrumental: Se ocupa la primera estación y se marcan los ceros o azimut entre puntos de referencia( marco de referencia local).
- Se lee el ángulo en el primer vértice para marcar el azimut de inicio entre la línea de referencia (azimut de partida) y el primer lado de la poligonal. Se leen las distancias sobre la vista atrás y adelante de la primera armada.
POLIGONALES ABIERTAS Metodología de campo

## Slide 3
5- Medición de distancias y ángulos del polígono.
- Ocupación de vértices en sentido horario o contra horario según el caso, tomando los datos del ángulo del vértice ocupado, las distancias adelante - atrás y las lecturas de ángulos y distancias para los detalles.
    - Cierre del polígono. Se ocupa nuevamente el primer vértice de la poligonal. Se le el ángulo interno o externo según el caso y las distancias adelante y atrás del instrumento.
POLIGONALES ABIERTAS Metodología de campo

## Slide 4: POLIGONALES ABIERTAS Metodología de campo
5- Medición de distancias y ángulos del polígono.
- Ocupación de vértices en sentido horario o contra horario según el caso, tomando los datos del ángulo del vértice ocupado, las distancias adelante - atrás y las lecturas de ángulos y distancias para los detalles.
    - Final de la poligonal abierta. En el ultimo alineamiento, se ocupan los dos puntos de cierre. ( placas o BM’s con coordenadas conocidas.

## Slide 5
5- Verificación de cierre: Antes de abandonar el área de trabajo se debe verificar el cierre angular de la poligonal.
- Se calculan los azimuts de todos los alineamientos, partiendo del azimut de los dos BM’s conocidos hasta los dos últimos BM’s con coordenadas conocidas. Al azimut final entre puntos de control debe ser igual al azimut por coordenadas calculado entre los dos puntos de control finales.
POLIGONALES ABIERTAS Metodología de campo

## Slide 6: POLIGONALES ABIERTAS Metodología de campo
A partir de la precisión angular(a) del instrumento, Se calcula la Tolerancia angular , Ta= a
donde n es el numero de estaciones ocupadas. Por cada estación , un ángulo observado.
La diferencia entre el azimut calculado en campo y el calculo por coordenadas debe ser menor la Tolerancia angular.
Diferencia entre azimuts ≤ = a
Si el cierre no se cumple, se deben leer nuevamente todos los ángulos de la poligonal abierta. Cumplido esto se puede proceder a cálculos y dibujo en oficina.