## Slide 1
Fibra Óptica
Conceptos y principios
Redes de alta velocidad
Ing. Jairo Hernández G.

## Slide 2
Agenda
Conceptos y fundamentos de fibra óptica
Tipos de fibra
Construcción de fibra
Conectores
Patch cords y pigtails
Bandejas o enclosures.
Soluciones de alta velocidad.
Certificación

## Slide 3
GENERALIDADES

## Slide 4
FIBRA ÓPTICA.
¿Cómo se define?
 La fibra consiste en un cilindro muy fino de vidrio, rodeado por un recubrimiento concéntrico también en
vidrio.
 La señal de información es transmitida en forma de haz de luz.
 La información se propaga por el núcleo de la fibra.
 En el caso de la fibra no aplican las categorías de cableado.

## Slide 5
N
50 or 62,5µm
C
RE
FIBRA
ÓPTICA.
Dimensiones
125µm
900µm
Buffer
250µm
UCLEO
VESTIMIENTO
UBIERTA

## Slide 6
¿Cómo funciona?

## Slide 7
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

## Slide 8
VENTAJAS










Diámetro y peso reducidos lo que facilita su instalación
Excelente flexibilidad
Inmunidad a los ruidos eléctricos (interferencias)
No existe diafonía (no hay inducción entre una fibra y otra)
Bajas pérdidas, lo cual permite reducir la cantidad de estaciones repetidoras
Gran ancho de banda que implica una elevada capacidad de transmisión
Estabilidad frente a variaciones de temperatura
Al no conducir electricidad no existe riesgo de incendios por arcos eléctricos
No puede captarse información desde el exterior de la fibra
El Dióxido de Silicio, materia prima para la fabricación de F.O., es uno de los recursos más
abundantes del planeta.

## Slide 9
DESVENTAJAS
 Para obtener, desde la arena de cuarzo, el Dióxido de silicio purificado es necesaria mayor
cantidad de energía que para los cables metálicos.
 Las F.O. son muy delicadas lo cual requiere un tratamiento especial durante el tendido de
cables.

## Slide 10
CONCEPTOS BÁSICOS DE
TRANSMISIÓN EN FIBRA ÓPTICA

## Slide 11
CONCEPTOS DE TRANSMISIÓN
A. ATENUACION NATURAL:

Perdidas que sufre la señal óptica a lo largo del trayecto dentro de la fibra.

Puede ocurrir por:
a) b) c)
Absorción (los rayos se absorben por imperfecciones) Dispersión (los rayos se desvían)
Deformaciones mecánicas (macro y micro curvaturas). Mala manipulación y tendido de la fibra.

Se expresa en dB/Km

Deseables valores bajos.

## Slide 12
CONCEPTOS DE TRANSMISIÓN
B. DISPERSIÓN MODAL:
 Fenómeno mediante el cual se recibe un pulso ensanchado de luz generado por la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz (differential mode delay - DMD) que toman diferentes trayectorias.

## Slide 13
CONCEPTOS DE TRANSMISIÓN

## Slide 14
ANCHO DE BANDA
 Frecuencias a las que se pueden trasmitir las señales en una fibra óptica.
 Se expresa en MHz/km.
 Dependiendo del tipo de Fuente, el ancho de banda se puede medir de dos maneras:
Ancho de Banda en Desbordamiento (OFL) (se mide con LED)
Ancho de Banda Modal Efectivo o láser (EMB): (se mide con LASER)
Se calcula con la medición del DMD.
Con la medida de este ancho de banda analógico, se determina la velocidad de transmisión de datos digitales.
DMD: Diferencia en el tiempo de propagación de los diferentes modos dentro de la Fibra Óptica Multimodo. Es necesario diseñar una fibra optimizada para láser para que pueda aprovecharse el desempeño de este tipo de fuente, por eso se crean las fibras OM3 y OM4.

## Slide 15
ANCHOS
DE
BANDA
NOTA: El ancho de banda especificado es Ancho de Banda en Desbordamiento, las medidas de ancho de banda
efectivo EMB no se especifican de acuerdo a la TIA para OM1 y OM2, para OM3 es 2000MHz/km a 850nm, OM4 aun no se ha determinado.

## Slide 16
ESPECTRO FO
¿Qué tipo de luz se transporta? > Longitud de onda

## Slide 17
• Multimodo 
Primera Ventana: 850 nm
Segunda Ventana: 1300 nm Segunda Ventana: 1310 nm Tercera Ventana: 1550 nm
• Monomodo 
VENTANAS DE OPERACIÓN DE FO

## Slide 18
VENTANAS DE OPERACIÓN DE FO

## Slide 19
FO OM5

## Slide 20
NORMAS: EIA/TIA 568-C.3 ---> D3

## Slide 21
ANSI/TIA/EIA 568-C.3
 568C: Estándar para el Cableado de Telecomunicaciones Genérico para instalaciones de
Clientes.
 Define el desempeño de componentes de fibra óptica.
 Adopta la nomenclatura de ISO para clasificación de la fibra óptica según su desempeño:
OM1, OM2, OM3, OS1 y OS2.
 Se define la polaridad para la instalación de la fibra óptica.
 Incluye conectores de alta densidad MTP y MPO.
 Se genera el código de colores para conectores y adaptadores.

## Slide 22
ANSI/TIA/EIA 568-C.3.
Contenido
 Optical Fiber Cable
• Inside plant, indoor-outdoor, outside plant, drop cable
• Wavelength specification
• Attenuation, overfilled modal bandwidth –length, and effective modal bandwidth -
length
• Connecting hardware and adapters
 Duplex and array
• Keying and fiber positions
• Identification
 Patch Cords and Fiber Transitions
 Annex A: Connector performance specifications

## Slide 23
TIPOS DE FIBRA ÓPTICA

## Slide 24
FIBRA MULTIMODO
 La luz se dispersa en numerosos caminos o modos.
 Fuente de luz: LEDs. VCSEL para optimizadas
 Diámetros comunes del núcleo: 50 y 62,5 micrones.
 Diámetro del recubrimiento de 125 micrones.
 Para distancias inferiores a 900 metros.
 Fibras OM1, OM2, OM3 y OM4.

## Slide 25
FIBRA MULTIMODO

## Slide 26
FIBRA MONOMODO
 La luz se transmite por solo un camino o modo.
 Fuente de luz: LASER.
 Diámetro del núcleo: Entre 8.3 a 11 (depende del fabricante).
 Diámetro del recubrimiento: 125 micrones.
 Menor atenuación y alta velocidad de transmisión frente a la fibra multimodo. Se utiliza para
grandes distancias.
 No se puede emplear para cableado horizontal.
 Fibras OS1 y OS2.

## Slide 27
FIBRA DE BAJO PICO DE
AGUA (OS2)
El pico de agua es un efecto que ocurre cuando se emplea una longitud de onda cercana a
los 1383 nm, donde la luz es absorbida significativamente por las moléculas de agua que
quedan como impurezas en el proceso de fabricación de la fibra (iones OH).
Para operar a dichas longitudes, se requiere que la fibra sea ZWP (zero water peak).

## Slide 28
RESUMEN TIPOS DE
FIBRA

## Slide 29
TIPOS DE FUENTES

## Slide 30
TIPOS
DE
CHAQUETAS
ÓPTICA
DE
FIBRA
Conductive optical
OFCP
Conductive optical
OFCR
Marking Description Application
Nonconductive
OFNP optical fiber plenum
cable
Plenum Spaces
fiber plenum cable
Nonconductive
OFNR optical fiber riser
cable
Vertical Shafts
fiber riser cable

## Slide 31
TIPOS DE CHAQUETAS DE FIBRA
ÓPTICA
Cables Armados. Para ambientes que requieran protección mecánica del cable.
Cables de interior/exterior. Con propiedades especiales para soportar
temperaturas y rayos ultravioletas, cumplen con requisitos del NEC en cuanto a comportamiento frente a incendios.
Cables para Planta Externa. Para ambientes externos, regularmente son
Loose Tube.

## Slide 32
CONSTRUCCIÓN CABLES DE F.O.
Video

## Slide 33
TIPOS
DE CONSTRUCCIÓN CABLES DE F.O.
DE

## Slide 34
TIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.
Fibra Tight Buffer: El recubrimiento en PVC es ajustado al recubrimiento primario de la fibra.
Fibra de uso interior.

## Slide 35
TIPOS
DE CONSTRUCCIÓN CABLES DE F.O.
DE

## Slide 36
TIPOS
DE CONSTRUCCIÓN CABLES DE F.O.
DE
Fibra Loose Tube o de Tubo Holgado: Los hilos de fibra se encuentran en un tubo plástico de manera
holgada. Fibra de uso exterior.
Se debe utilizar un Fan Out para conectorizar o se debe realizar fusión con pigtail.
Video

## Slide 37
CONSIDERACIONES PARA
SELECCIONAR EL TIPO DE
FIBRA

Utilice Tight Buffer para tendidos internos, si el cable es dieléctrico, no se
requiere conexión a tierra.

Utilice Loose Tube para fibra exterior:
a)
Si es aérea, deberá ser autosoportada.
b)
Si es subterránea, tenga en cuenta capacidad de llenado del tubo y use cable
armado para protección mecánica contra roedores (Se debe conectar a tierra).
c)
Si se entierra directamente, use cable armado (se debe conectar a tierra).

## Slide 38
CONSIDERACIONES PARA
SELECCIONAR EL TIPO DE
FIBRA

## Slide 39
APLICACIONES

## Slide 40
CÓDIGO DE COLORES

## Slide 41
CÓDIGO DE COLORES DE FIBRA
ÓPTICA

## Slide 43
CÓDIGO DE COLORES Chaqueta de Fibra Óptica

## Slide 44
CÓDIGO DE COLORES PARA CONECTORES

## Slide 45
CONECTORES Y ADAPTADORES

## Slide 46
CONECTORES

## Slide 47
COMPONENTES
Componentes:
Tipos de pulido:
Conector

## Slide 48
TIPOS DE CONECTORES según
tipo de terminación
 Pre-Pulidos. Se requiere el VFL y el cortador de F.O. (FastCam).
Disponible en ST, SC y LC.
 Epóxicos. Se requiere uso de elementos para pulir y adhesivo. (FastCure).
Disponible en ST, SC, LC y FC.
 Terminación Mecánica. Reutilizables. Se requiere pulido en campo.
(Thread-lock)

## Slide 49
TIPOS DE CONECTORES según
tipo de terminación

## Slide 50
TIPOS DE CONECTORES
forma El conector de punta recta (ST) ofrece pérdida moderada, pero no es considerado un conector de extracción o a
prueba de manipulación excesiva.
Según


El conector de abonado (SC) ofrece pérdida moderada y es
considerado un conector de extracción y a prueba de manipulación excesiva. En la TIA se recomienda para nuevas instalaciones el conector SC dúplex.

Los conectores de factor de forma pequeña (Small Form Factor- SFF) admiten conectores de alta densidad en paneles de interconexión y puertos de equipos.
El conector de enganche (LC) y el conector registrado de
transferencia mecánica (MTRJ) son conectores de forma
pequeña.
MTRJ
LC

## Slide 51
CONECTORES DE ALTA
DENSIDAD
s.
MTP: presión para terminación de múltiples fibras
.
MPO: presión de múltiples fibras
Conectores que permiten 12 o 24 hilos de fibra en una sola unidad. Se utilizan principalmente en centros de datos y aplicaciones de 40 y 100Gbps.

## Slide 52
CONSIDERACIONES PARA
SELECCIONAR EL CONECTOR
 El conector recomendado es el SC. Si necesita alta densidad utilice LC.
 El rendimiento de MT-RJ es inferior al SC y LC.
 La tendencia del mercado se orienta hacia el conector LC.
 En las familias Tread Lock y Fast Cure se pueden usar conectores de
Monomodo para Multimodo. No al contrario.
 Para Conectores MT-RJ y FastCAM, el conector debe coincidir exactamente
con la fibra instalada.

## Slide 53
Nuevos conectores

## Slide 54
Nuevos conectores

## Slide 55
INSPECCIÓN DEL PULIDO

## Slide 56
¿Cómo se conectoriza?

## Slide 57
¿Cómo se conectoriza?

## Slide 59
TIPOS DE ADAPTADORES PARA
ALTA DENSIDAD

## Slide 60
BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA

## Slide 61
BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA

## Slide 62
CÓMO ARMAR UNA SOLUCIÓN
DE CONECTIVIDAD DE FO
Encerramiento (depende del tipo de montaje y cantidad de hilos)
Placas Adaptadoras (depende del tipo de conector, tipo de fibra y número de hilos)
F.O
Bandejas Portaempalme
(depende del número de hilos)

## Slide 63
GENERALIDADES
 Los gabinetes de fibra óptica y los paneles de interconexión pueden ofrecerse vacíos o
precargados con adaptadores de fibra óptica. Las cajas también pueden estar diseñadas para alojar bandejas de empalmes.
 Los paneles de interconexión de fibra óptica descargados o vacíos son los más
comúnmente empleados, ya que se adecuan a las necesidades del usuario.
 Los paneles de interconexión de fibra óptica están diseñados principalmente para usarse en
gabinetes y racks estándar de 19 pulgadas aunque también se encuentran disponibles cajas y paneles de interconexión montados en pared.

## Slide 64
CÓMO
SE
ARMA UNA BANDEJA

Bandeja de rack o de pared de acuerdo a la
necesidad.

Adaptadores del tipo de conector
seleccionado. (verificar cuantos recibe la bandeja seleccionada.

Placa vacía si se requiere.

Pigtails si se realizará fusión.

Si se realizará fusión, debe incluirse
portaempalmes o Splice Tray.
Validar que accesorios se requieren.


## Slide 65
PATCH CORD Y PIGTAILS

## Slide 66
PATCH
CORDs.
en conectores SC, LC, ST,
EXTREMO 2: Disponible
MTRJ
EXTREMO 1: Disponible en conectores SC, LC, ST, MTRJ
Disponible en FO monomodo o multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4)
Disponibles de 2 y 3 metros

## Slide 67
PIGTAILS
UNICO EXTREMO: Disponible en conectores SC, LC, ST
Disponible en FO monomodo o multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4)
Disponibles de 2 y 3 metros

## Slide 68
TRONCALES DE FO

## Slide 69
HERRAMIENTAS DE FIBRA
ÓPTICA

## Slide 70
HERRAMIENTAS
 FUSIONADORA
 Visual Fault Locator

## Slide 71
HERRAMIENTAS
PARA
F.O.
 MICROSCOPIO:
 REMOVEDOR DE BUFFER:

## Slide 72
HERRAMIENTAS
 DISCOS:
 OTDR:

## Slide 73
HERRAMIENTAS PARA F.O.
 CORTADORA:

## Slide 74
TERMINACIÓN FIBRA
• CONECTORIZACIÓN:
Se realiza conexión directa de los conectores de fibra a la fibra.
http://www.youtube.com/watch?v=1Rv68e1w0HI
• FUSIÓN:
Se realiza fusión utilizando una fusionadora y un pigtail.
http://www.youtube.com/watch?v=31n_3IciNUQ

## Slide 76
SOLUCIONES DE ALTA VELOCIDAD

## Slide 77
Óptica
Paralela
40Gbps: 8 hilos
100Gbps: 20 hilos

## Slide 78
SOLUCIONES DE ALTA VELOCIDAD

## Slide 79
SOLUCIONES DE ALTA VELOCIDAD

## Slide 80
SOLUCIONES DE ALTA VELOCIDAD

## Slide 81
SOLUCIONES DE ALTA VELOCIDAD

## Slide 82
SOLUCIONES DE ALTA VELOCIDAD

## Slide 83
CERTIFICACIÓN

## Slide 84
CERTIFICACIÓN

## Slide 85
CERTIFICACIÓN

## Slide 86
CERTIFICACIÓN

## Slide 87
CERTIFICACIÓN

## Slide 88
CERTIFICACIÓN

## Slide 89
¿PREGUNTAS?
¡Gracias!!