## Slide 1: Lógica secuencial
Electrónica digital

## Slide 2: Sistemas secuenciales
Son aquellos cuyas salidas dependen no sólo de sus entradas actuales, sino también de sus entradas anteriores.
Incluyen el factor tiempo

## Slide 3: Clasificación
Sistemas asíncronos: La sincronización depende exclusivamente de los retrasos de la lógica combinacional, sin necesidad de ninguna señal externa al sistema.
Sistemas síncronos: La sincronización depende exclusivamente de una señal externa al sistema, conocida generalmente como señal de reloj. Esta señal de reloj controlará el comportamiento de los elementos de memoria.

## Slide 4: flip flop
Los biestables se utilizan para el almacenamiento de pequeñas cantidades de datos, llegando a poder almacenar un bit. Es por este motivo que se usan en cantidad para contener los datos a través de un código binario de todo tipo de dispositivos digitales y electrónicos, tales como contadores, máquinas de estado finitas, relojería, memorias de computadoras y calculadoras, por mencionar algunos.

## Slide 5: SR (set-Reset) Latch (NOR)
S | R | Q |  | Observación
1 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | Después de S=1, R=0
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 0 | 1 | Después de S=0, R=1
1 | 1 | 0 | 0 | Evitar
S | R | Q |  | Observación
1 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | Después de S=1, R=0
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 0 | 1 | Después de S=0, R=1
1 | 1 | 0 | 0 | Evitar

## Slide 6: SR (set-Reset) Latch (NAND)
S | R | Q |  | Observación
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 1 | Después de S=1, R=0
0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | Después de S=0, R=1
0 | 0 | 1 | 1 | Evitar
S | R | Q |  | Observación
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 1 | Después de S=1, R=0
0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | Después de S=0, R=1
0 | 0 | 1 | 1 | Evitar

## Slide 7: Flip-flop tipo RS temporizado sincrónico
Q | S | R | Q(t+1) | Observación
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 |  | Indeterminado
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 |  | Indeterminado

## Slide 8: Flip-flop tipo RS temporizado sincrónico
Q | S | R | Q(t+1) | Observación
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 |  | Indeterminado
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 |  | Indeterminado

## Slide 9: Flip-flop tipo D temporizado sincrónico
Q | D | Q(t+1)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
D | Q(t+1)
0 | 0
1 | 1

## Slide 10: Flip-flop tipo JK temporizado sincrónico
Q | J | K | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
J | K | Q(t+1)
0 | 0 | Q(t)
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 
J | K | Q(t+1)
0 | 0 | Q(t)
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 

## Slide 11: Flip-flop tipo T temporizado sincrónico
Q | T | Q(t+1)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 
Q | T | Q(t+1)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 
T | Q(t+1)
0 | Q(t)
1 | 
T | Q(t+1)
0 | Q(t)
1 |