## Slide 1: Máquinas de Estado Finito
Electrónica Digital

## Slide 2: Que es una Máquina de Estado Finito?
Una Máquina de Estado Finito (Finite State Machine), llamada también Autómata Finito es una abstracción computacional que describe el comportamiento de un sistema reactivo mediante un número determinado de Estados y un número determinado de Transiciones entre dicho Estados.
Las Transiciones de un estado a otro se generan en respuesta a eventos de entrada externos e internos; a su vez estas transiciones y/o subsecuentes estados pueden generar otros eventos de salida.

## Slide 3: Ejemplo

## Slide 4: Ejemplo FSM
L=1 si el Nivel >= 99%
L=0 se el Nivel < 99%
T=1 si la temperatura es >= 120ºC
T=0 si la temperatura es < 120ºC
V=1 si el Nivel <= 1%
V=0 se el Nivel > 1%

## Slide 5: 1-Identificar las entradas y salidas de la FSM
Entradas: Sensores
  Lleno (L)
  Temperatura (T)
  Vacío (V)
Salidas: Actuadores
  Válvula 1 (V1)
  Caldera (C)
  Válvula 2 (V2)
  Alarma (A)

## Slide 6: 2-Identificar y codificar los estados
Descripción del estado | Código Estado | Salidas estado presente |  |  | 
 |  |  | C |  | A
Llenar Caldera | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Calentar Caldera | 01 | 0 | 1 | 0 | 0
Desocupar Caldera | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
Error | 11 | 0 | 0 | 0 | 1
Descripción del estado | Código Estado | Salidas estado presente |  |  | 
 |  |  | C |  | A
Llenar Caldera | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Calentar Caldera | 01 | 0 | 1 | 0 | 0
Desocupar Caldera | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
Error | 11 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 7: 3 Diagrama de Estados

## Slide 8: 3 Diagrama de Estados

## Slide 9: 4 Tabla de estados siguientes

## Slide 10: 4 Tabla de estados siguientes
Estado presente | Entradas LTV | Estado Futuro | Salida estado presente
00 00 00 00 00 00 00 00 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 00 00 00 00 01 11 11 11 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
01 01 01 01 01 01 01 01 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 11 11 11 11 01 11 10 11 | 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 10 00 10 00 10 11 10 11 | 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
11 11 11 11 11 11 11 11 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 11 11 11 11 11 11 11 11 | 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
 | Entradas LTV |  | 
00 00 00 00 00 00 00 00 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 00 00 00 00 01 11 11 11 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
01 01 01 01 01 01 01 01 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 11 11 11 11 01 11 10 11 | 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 10 00 10 00 10 11 10 11 | 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
11 11 11 11 11 11 11 11 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 11 11 11 11 11 11 11 11 | 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

## Slide 11: 5 Sintetizar el diseño (Moore)

## Slide 12: 5 Sintetizar el diseño
El objetivo de la lógica combinacional de entrada es decidir cual es el estado futuro de la maquina a partir de las entradas de la maquina y del estado presente.
El objetivo de los registro es el de convertir un estado futuro en estado presente con un flanco del reloj.
El objetivo de la lógica combinacional de salida es el de asociar una salida a cada estado presente.

## Slide 13: 5 Sintetizar el diseño (moore)

## Slide 14: Lógica Combinacional de entrada y salida
Estado presente | Entradas LTV | Estado Futuro
00 00 00 00 00 00 00 00 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 00 00 00 00 01 11 11 11
01 01 01 01 01 01 01 01 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 11 11 11 11 01 11 10 11
10 10 10 10 10 10 10 10 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 10 00 10 00 10 11 10 11
11 11 11 11 11 11 11 11 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 11 11 11 11 11 11 11 11
 | Entradas LTV | 
00 00 00 00 00 00 00 00 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 00 00 00 00 01 11 11 11
01 01 01 01 01 01 01 01 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 11 11 11 11 01 11 10 11
10 10 10 10 10 10 10 10 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 10 00 10 00 10 11 10 11
11 11 11 11 11 11 11 11 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 11 11 11 11 11 11 11 11
Código Estado | Salidas estado presente |  |  | 
 |  | C |  | A
00 | 1 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 1
Código Estado | Salidas estado presente |  |  | 
 |  | C |  | A
00 | 1 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 15: Registro

## Slide 16: Ejercicio
En una planta de procesos químicos, desean realizar un determinado producto, para lo cual cuentan con dos tanques de materias primas y uno donde se almacena el producto terminado, una caldera donde el producto es calentado y un temporizador que cuenta 20 minutos
Se inicia el proceso al oprimir el respectivo botón, entonces se debe llenar la caldera con el producto A (T1) hasta llegar al nivel 1. luego se debe calentar 20 minutos y si la temperatura supera los 80 el producto ha terminado satisfactoriamente y debe ser vertido el tanque respectivo (T3). En caso de no haber llegado a los 80 es necesario agregar el producto B (T2) hasta llegar al nivel 2, luego se debe dejar calentar hasta que llegue a los 80 y finalmente ser vertido en el tanque de producto terminado (T3).

## Slide 17: 1 Entradas y salidas
Entradas
Sensor de Nivel 1 (N1)
Sensor de Nivel 2 (N2)
Sensor de Vacío (V)
Sensor de Temperatura (T)
TMP (Tpi) (20 min)
Salidas
Válvula 1 (V1)
Caldera (C)
Válvula 2 (V2)
Válvula 3 (V3)
TMP (Tpo) (start)
Alarma (A)

## Slide 18: 2-Identificar y codificar los estados
Descripción del estado | Código Estado | Salidas estado presente |  |  |  |  | 
 |  |  | C |  |  | Tpo | A
Llenar Caldera N1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calentar Caldera 1 | 001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Desocupar Caldera | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Llenar Caldera N2 | 011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Calentar Caldera 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Error | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Descripción del estado | Código Estado | Salidas estado presente |  |  |  |  | 
 |  |  | C |  |  | Tpo | A
Llenar Caldera N1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calentar Caldera 1 | 001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Desocupar Caldera | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Llenar Caldera N2 | 011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Calentar Caldera 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Error | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 19: 3 Diagrama de Estados

## Slide 20: 5 Sintetizar el diseño (moore)